Проблема охраны имущества становится все более актуальной в настоящее время для каждого. ОАО АНИИТТ «РЕКОРД» готов предложить способ решения этой проблемы – применение радиосистем охранно-пожарной сигнализации «Струна-3» (с амплитудной модуляцией», «Струна-3М» (с частотной модуляцией). Эти системы являются улучшенной модификацией ранее существующей системы «Струна-2», которая была разработана в 1993г. по заказу МВД России.

РСПИ «Струна-3», «Струна-3М» - предназначены для организации централизованной охраны и пожарной сигнализации нетелефонизированных объектов. Принципиальное отличие нашей системы от отечественных и зарубежных радиосистем – постоянный контроль канала связи со всеми объектами. Кроме того, система работает по радиоканалу, что позволяет применять ее для организации охраны территориально рассредоточенных нетелефонизированных объектов, охраны мест временного хранения материальных ценностей, а также для оперативной замены вышедших из строя систем передачи извещений по телефонным каналам связи.

РСПИ «Струна-3», «Струна-3М» это надежная защита дома, квартиры, гаража, коттеджа, офиса, предприятия и других форм собственности от преступных посягательств. Охранно-пожарные сигнализации «Струна-3» , «Струна-3М» обслуживаются отделами вневедомственных охран ГУВО МВД России.

Отличительные особенности

РСПИ «Струна-3», «Струна-3М» обеспечивают:

•  круглосуточную централизованную охрану до 160 объектов, с объектовыми устройствами ППК «Струна-403»; ППК «Струна-403-1»; ППК «Струна-403-2» и ППК «Струна-802» находящихся на расстоянии до 6-ти км от пункта охраны (при использовании антенн типа «Волновой канал» – до 12 км), (для увеличения дальности в два раза используется ретранслятор);

•  круглосуточную централизованную охрану до 800 объектов, при использовании объектовых устройств ППК «Струна-2001»;

•  постоянный контроль канала связи со всеми объектами;

•  большая информативность;

•  автоматизацию процессов сдачи объектов под охрану и снятие с охраны;

•  отображение приходящей информации на жидкокристаллическом индикаторе пульта централизованного наблюдения;

•  автоматическое документирование всей приходящей информации на принтере;

•  автоматический переход на резервное питание;

•  оперативность и простота развертывания аппаратуры;

•  практическое отсутствие ложных срабатываний за счет использования помехозащищенного кодирования и специальной обработки принимаемых сигналов;

•  большой ассортимент объектового оборудования.

В состав РСПИ «Струна-3», «Струна-3М» входят:

- комплект пультового оборудования (устанавливается в пункте охраны);

- комплекты объектового оборудования (устанавливаются на охраняемых объектах).

В комплект пультового оборудования входят:

- пульт централизованного оборудования (ПЦН) – 1шт.;

- источник бесперебойного питания (ИБП-12С) – 1шт.;

- устройство сопряжения (УС) – 1шт.;

•  устройство радиоприемное (РПМ) – 1шт.;

•  антенна приемная (08) – 1шт.

Максимальная емкость пульта централизованного наблюдения составляет 8 радиоприемников (РПМ). При использовании ПЦН на 160 охраняемых объектов, один радиоприемник принимает сообщения от 20 объектовых блоков типа: ППК «Струна-403»; ППК «Струна-403-1»; ППК «Струна-403-2»; ППК «Струна-802».

При использовании ПЦН на 800 объектов один радиоприемник принимает сообщения от 5 (пяти) объектовых блоков ППК «Струна-2001» (устройств на 20 шлейфов).

В комплект объектового оборудования входят:

- прибор приемно-контрольный (ППК «Струна-403» на 4 шлейфа; ППК «Струна-403-1» на 1 шлейф; ППК «Струна-403-2» на 2 шлейфа; ППК «Струна-802» на 8 шлейфов; ППК «Струна-2001» на 20 щлейфов) – 1шт.;

- устройство радиопередающее РПД (АМ или ЧМ) – 1 шт.;

- антенна передающая (модель антенны зависит от дальности охраняемых объектов) – 1шт.

Гарантийный срок эксплуатации РСПИ «Струна-3», «Струна-3М» - 5 лет.