# Офисный центр

## Описание объекта:

Отдельно стоящее 8-ми этажное офисное здание класса B+. Общая площадь 24000м2, двухуровневый подземный паркинг на 60 машиномест. В здании 6 пассажирских лифтов. Во дворе здания бесплатный охраняемый паркинг на 30 машиномест. 1 главный вход и 2 запасных. 32 офисных блока для сдачи в аренду. На первом этаже проходная и пост охраны.

Общее количество сотрудников всех офисов — более 200 человек

## Требования к системе безопасности делового центра (техническое задание):

Система безопасности Legos должна решать задачи контроля доступа, охранно-пожарной сигнализации и цифрового видеонаблюдения.

## Требования к системе автоматизации безнес-центра (техническое задание):

Система автоматизации Legos должна решать задачи управления системами жизнеобеспечения здания, электроснабжения с функцией коммерческого учета электроэнергии и расхода воды, освещения.

## Требования к каждой составной части системы

Система контроля доступа должна обеспечивать:

- наличие у каждого сотрудника электронного ключа для доступа в здание и в свой офис;

- разграничение доступа сотрудников в подземный паркинг по условиям арендного соглашения;

- двусторонний контроль всех дверей офисного здания;

- ограничение «двойного» прохода через турникет на проходной;

- доступ обслуживающего персонала к специальным и служебным помещениям офисного здания строго по статусу и при согласовании с начальником поста охраны;

- ведение отчётов о соблюдении сотрудниками рабочего времени (прибытие, уход, перерыв на обед, опоздания и т.п.);

- работу системы в сетевом режиме совместно с системами, установленными в других офисных зданиях управляющей компании с возможностью управления всеми системами с одного компьютера.

Система охранно-пожарной сигнализации должна обеспечивать:

- контроль пожарных датчиков, датчиков присутствия во всех помещениях офисного здания;

- контроль датчиков разбития стекла, датчиков открытия окон во всех помещениях здания, имеющих окна;

- разделение датчиков на группы, и возможность постановки или снятия с охраны как всех групп одновременно, так и по отдельности, а также в автоматическом режиме;

- полный контроль всех устройств, входящих в систему, с одного компьютера;

- ведение отчетов о событиях произошедших с системой (дата и время постановки или снятия с охраны, сработки датчиков, открытия бокса контроллера), действиях операторов системы.

Система цифрового видеонаблюдения должна обеспечивать:

- внешнее круглосуточное видеонаблюдение периметра здания, а также паркинга;

- внутреннее видеонаблюдение в реальном времени помещений бизнес-центра, в которых присутствуют люди;

- цифровую запись потока видео, поступающего со всех видеокамер;

- включение видеокамер по сработке датчика присутствия;

- передачу потока видео на пост охраны, а также на удаленный пост посредством сети Internet.

Система автоматизации должна обеспечивать:

- управление центральной системой вентиляции и кондиционирования;

- управление центральной системой отопления;

- управление системой водоснабжения и канализации с функцией контроля утечки воды;

- управление освещением во всех помещениях бизнес-центра, в том числе архитектурным, с функцией энергосбережения;

- коммерческий учет электроэнергии и расхода воды по каждому арендатору;

- управление пассажирскими лифтами.

При решении задачи использовано следующее основное оборудование:

- Контроллеры СКУД Legos L5D32, L5D32P, L5TC32, L5G32, L5L32;

- Контроллеры ОПС Legos L5764;

- Контроллеры автоматики Legos L3;

- Proximity-считыватели Legos PLR2.

Данное решение с некоторыми модификациями и дополнениями применено на ряде объектов в г. Москве и нескольких региональных центрах.