1.3. Электрические режимы коммутации и количество коммутационных циклов  соответствуют

Табл. 2.

Таблица  2

Контакты              Ток, мА                  Напряжение, В                   Количество

коммутационных циклов

6

2                   от  1  до  50                 от  6  до  60                             10

6

3                   от  1  до  100               от  6  до  36                             10

1.4.Выходное  электрическое сопротивление замкнутых контактов извещателя - не более 0,5 Ом.

1.5.Извещатель сохраняет работоспособность в диапазоне температур от минус 50 до   плюс 50° С и относительной влажности до 98% при температуре 35° С без конденсации влаги.

1.6.Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.

1.7.Извещатель является невосстанавливаемым изделием.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ В ОДНОМ ИЗВЕЩАТЕЛЕ

золото -  0,5178

родий -   0,1767

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. В комплект поставки извещателя входят:

датчик магнитоуправляемый – 1 шт. ;

задающий элемент (магнит ) – 1 шт. ;

паспорт – 1 шт. на одну транспортную упаковку.

4. МОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

4.1. Монтаж извещателя на объекте производится  в соответствии с требованиями

ВСН 2509.68-85 « Ведомственных технических условий на монтаж, испытания и сдачу в

эксплуатацию установок охранной и пожарной сигнализации».

4.2. Задающий элемент устанавливается на подвижной части контролируемых поверхностей.

Датчик магнитоуправляемый устанавливается на неподвижной части контролируемых поверхностей.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1. В процессе  эксплуатации извещатель следует осматривать не реже  1  раза в квартал.

При осмотре следует обращать внимание на:

- надежность крепления датчика и магнита ;

- исправность электрической изоляции;

- надежность подключения датчика к шлейфу сигнализации.

5.2. Подключать провода, а также устранять неисправности допускается только в обесточенном состоянии.

6.  ХРАНЕНИЕ

6.1. Хранение извещателя в упаковке на складах потребителя должно соответствовать условиям

хранения  1 по ГОСТ 15150.

6.2. В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и  щелочей, а также  газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Предприятие – изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий ФИАК.425212.004 ТУ при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 5 лет со дня ввода извещателя в эксплуатацию, но не более

5,5 лет со дня отгрузки с предприятия – изготовителя.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Партия извещателей охранных магнитоконтактных  ИО 102-20              в количестве              шт.

соответствует техническим условиям ФИАК.425212.004 ТУ и признана годной к эксплуатации.

Подпись                                                                  Дата выпуска _______________

Штамп ОТК

Датчик магнитоуправляемый ( 1 )

и задающий элемент извещателя ( 2 )

60                                                                                              60

40                                                                                             40

2                                                                                                  2

- 30

1                                                                                                  1

12

108

150

Рис. 1                                                                                Рис. 2

Схема электрическая принципиальная:

два размыкающихся контакта                три переключающихся контакта

3           2        1 – коричневый провод

(общий)

2 – белый провод

3 – желтый провод

1

Рис. 3 а                                                    Рис. 3 б

# ООО   НПКФ

КОМПЛЕКТСТРОЙСЕРВИС

Сертификат соответствия                                   390023  г. Рязань, пр. Яблочкова, 5, корпус 1

№ РОСС RU.OC03.B01137                                  Тел. (4912) 24-92-15, тел./факс (4912) 45-66-48

срок действия по 08.07.2007г.                               E-mail: strag@kss.ryazan.ru, http://www.kss.ruazan.ru

ИЗВЕЩАТЕЛЬ

ОХРАННЫЙ  МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ  ИО  102-20

# ПАСПОРТ

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1.Извещатель охранный магнитоконтактный  ИО 102-20 (далее извещатель) предназначен для

блокировки гаражных ворот, ангаров, железнодорожных контейнеров, телефонных шкафов и других конструктивных магнитопроводящих (металлических) и магнитонепроводящих (алюминиевых, деревянных и т. д.) элементов зданий и сооружений на открывание или смещение с выдачей в шлейф приемно-контрольного прибора сигнала  «Тревога» путем размыкания или замыкания контактов геркона. Извещатель может использоваться вместо концевых механических

выключателей.

Извещатель конструктивно состоит из датчика магнитоуправляемого (геркон, помещенный в

пластмассовый или металлический корпус) и задающего элемента (магнит установленный в

пластмассовый или металлический корпус ).

Извещатель в зависимости от конструктивного исполнения имеет дополнительные условные обозначения:

ИО 102-20    Х Х Х

материал корпуса ( П - пластмассовый, М - металлический )

схема электрическая принципиальная ( 2 - Рис.3а,  3 - Рис.3б )

конструктивное исполнение ( А - Рис.1,  Б - Рис.2 )

Пример условного обозначения извещателя при заказе и в конструкторской документации другой продукции:

«Извещатель ИО 102-20  А2П  ФИАК. 425212.004 ТУ» .

(А – конструктивное исполнение – Рис.1;  2 – схема электрическая принципиальная – Рис.3а;

П – пластмассовый корпус).

1.2.Расстояние между магнитоуправляемым датчиком и задающим элементом при выдаче сигнала «Тревога» и расстояние при восстановлении в «Дежурный режим» (размыкание или замыкание контактов геркона) должно быть в соответствии с Табл. 1.

Таблица  1

Контакты              На магнитопроводящем                            На магнитонепроводящем

основании                                                       основании

Расстояние при       Расстояние при          Расстояние при         Расстояние при

выдаче сигнала       восстановлении в       выдаче сигнала         восстановлении в

«Тревога»,  не       «Дежурный режим»,    «Тревога»,  не         «Дежурный режим»,

более, мм               не менее, мм                     более, мм                  не менее, мм

2                    65                               30                                80                                    45

3                     40                               14                                 55                                   20